## Slide 1: Software Security per Sistemi Industriali

## Slide 2
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Software Security per Sistemi Industriali:
Analisi di robustezza di un progetto per Sistemi Embedded
Studenti:
Coppola Vincenzo – M63/1000
Della Torca Salvatore – M63/1011
Docenti:
Cotroneo Domenico
Natella Roberto

## Slide 3: Overview sul progetto
Analisi statica
    Processo di valutazione di un sistema basato sulla sua forma, struttura, contenuto e documentazione, senza che esso sia eseguito.
    Tecniche di analisi statica
      Analisi statica in compilazione
      Code reading
      Code inspection

## Slide 4: Overview sul progetto
Code reading
    È stata effettuata una attenta lettura del codice per individuare errori o difetti come:
      Nomi di identificatori errati
      Incoerenza tra tipi di dati coinvolti in un’istruzione
      Incoerenza tra i parametri formali ed effettivi in ingresso alle subroutine
      Commenti non consistenti con il codice

## Slide 5: Overview sul progetto
Code inspection
    Obiettivo: scoprire difetti nel codice, analizzandolo linea per linea, e decidere le eventuali azioni da intraprendere.
    Il codice viene analizzato usando una checklist dei tipici errori di programmazione:
      Errori di dichiarazione dei dati
      Errori di calcolo
      Errori sul flusso di controllo
      Errori di confronto

## Slide 6: Overview sul progetto
Analisi di robustezza
    Robustezza: capacità del software di operare in modo accettabile in situazioni impreviste.
    Situazioni impreviste:
      Errori ed eccezioni di varia natura
      Malfunzionamenti di componenti software o hardware esterni
      Input scorretti per le funzioni

## Slide 7: Overview sul progetto
Analisi di un progetto per Sistemi Embedded
    Progetto per board STM32F3-Discovery
    3 fasi:
      Fase 1: Giroscopio
      Fase 2: Accelerometro
      Fase 3: Mouse

## Slide 8: Overview sul progetto
Standard Peripheral Library
    Libreria fornita da ST-Microelectronics
    Utilizza lo standard CMSIS
    Architettura modulare

## Slide 9: Analisi delle funzioni
Configurazione SysTick

## Slide 10: Analisi delle funzioni
STM_EVAL_LEDInit()

## Slide 11: Analisi delle funzioni
STM_EVAL_LEDInit(): controlli
Le assert_param() prendono come parametro queste funzioni, definite come macro, che sono responsabili di eseguire controlli sui parametri.

## Slide 12: Analisi delle funzioni
STM_EVAL_ PBInit()

## Slide 13: Analisi delle funzioni
STM_EVAL_ PBInit()

## Slide 14: Analisi delle funzioni
STM_EVAL_ PBInit(): controlli

## Slide 15
Analisi delle funzioni
DEMO_USB()

## Slide 16
Analisi delle funzioni
DEMO_USB()

## Slide 17
Analisi delle funzioni
DEMO_USB()

## Slide 18: Analisi delle funzioni
DEMO_USB(): controlli

## Slide 19
Analisi delle funzioni
Configurazione Giroscopio

## Slide 20: Analisi delle funzioni
Controlli configurazione giroscopio

## Slide 21
Analisi delle funzioni
Configurazione Accelerometro
funzione di callback per l’error handling

## Slide 22: Analisi delle funzioni
Controlli configurazione accelerometro

## Slide 23
Analisi delle funzioni
Lettura dei dati dall’accelerometro
funzione di callback per l’error handling

## Slide 24
Analisi delle funzioni
Trasferimento delle informazioni verso il mouse
Dopo le configurazioni di SysTick, Giroscopio e Accelerometro, iniziano le operazioni di trasferimento delle informazioni verso il mouse.
2 funzioni:
  USB_SIL_Write
  SetEPTxValid

## Slide 25
Analisi delle funzioni
USB_SIL_Write
Si occupa di scrivere i dati nell’endpoint, un’astrazione di un buffer che permette di scrivere in un registro, e prende come parametri:
  Indirizzo dell’endpoint
  Informazioni relative al mouse
  Numero di byte da trasferire
garantisce che non vengano trasferiti più byte di quelli necessari, ed è quindi una sorta di protezione contro buffer overflow.

## Slide 26
Analisi delle funzioni
SetEPTxValid
Abilita la trasmissione dall’endpoint al PC settando i bit di alcuni registri mediante la funzione SetEPTxStatus().
Da questo momento i dati viaggeranno continuamente dalla board al PC finchè non verrà rimosso il connettore USB.

## Slide 27
Analisi delle funzioni
assert_param()
Come citato nelle slide precedenti, la funzione che si occupa di effettuare i controlli è la assert_param, funzione definita come macro, che prende in ingresso un’espressione e verifica che questa sia true o false.
Se l’espressione è true, la funzione ritorna 0, altrimenti invoca la funzione assert_failed, responsabile dell’error handling.

## Slide 28
Analisi delle funzioni
assert_failed()
Questa funzione stampa nella console di debug, tramite il meccanismo del semihosting, un messaggio di errore in cui indica il file e la riga di codice in cui si è verificato il fallimento di un controllo, e tramite un loop infinito blocca le comunicazioni e i processi.

## Slide 29: Analisi statica in compilazione
    I compilatori effettuano un’analisi statica del codice per verificare che esso soddisfi determinate caratteristiche.
    Tipiche anomalie identificabili
      nomi di identificatori non dichiarati
      incoerenza tra i tipi di dati coinvolti in un’istruzione
      incoerenza tra parametri formali ed effettivi in chiamate a subroutine

## Slide 30: Analisi statica in compilazione
    Per compilare il programma e creare l’eseguibile è stato realizzato un makefile, all’interno del quale sono stati inseriti anche dei compiling flags per segnalare i compiler warnings:
    non sono security-specific ma sono utili per rilevare particolari situazioni.

## Slide 31: Analisi statica in compilazione
    -pedantic
    -Wall
    -Wextra
    -Wno-deprecated
    -Wmissing-include-dirs
    -Wcast-align